工学院大学高層棟常時微動・人力加振観測

日時　：　2007年11月5日（月）　　09：30～17：00

１．観測目的

高層棟の複数階における常時微動の観測により、高次モードやねじれを含む建物全体の水平挙動を把握する。また、1次及び並進2次モードの固有周期に合わせた人力加振観測により、ロッキング変位を含むモード形の確認を行う。

２．観測概要

観測概要を表1、昨年の常時微動・人力加振観測結果による各観測点の固有周期を表2に示す。

３．観測スケジュール

AM 9：30　久田研究室集合　鱒沢さん、久田研4年生（4人）院生（5人）

・観測の説明、仕事分担確認

・各センサー設置場所（マーキング）の確認

AM10：00　25階ラウンジ

久田先生、山下先生、年縄先生（明星大学）、年縄研学生(4年生 4人、3年生 5人)、鱒沢さん、宮澤研院生（綴喜）、久田研4年生(4人)、院生(5人)

・観測の説明（年縄先生、年縄研の学生、宮澤研院生）

・ハドルテスト（鳴き合わせ）→25階ラウンジ

・ケーブルの設置（年縄研　ケーブル→高層階、宮澤研　ケーブル→低層階）

※パターン①常時微動観測位置（最初の観測）に合わせる

・スパイクテスト（15階NSセンサー位置で床をたたく）

AM11：00　25階ラウンジ集合

・最終確認

・センサー設置、確認

AM11：30

・微動観測開始　（計測時間3分　3セット）

※観測開始直後に15階NSセンサー位置で床をたたいてスパイクを入れる

・微動観測終了後　センサーの回収

・Ｚ方向用センサーの台座の付け替え（25階　ラウンジ）

・加振観測（ＮＳ方向）位置にケーブルの移動

（詳細はチャンネル、ケーブル配置表）

※ＮＳ方向人力加振観測位置（2番目の測定）に合わせる

AM12：00

・お昼休憩

PM13：00　25階ラウンジ集合　（久田先生、星以外）

・センサーの設置、確認

※パターン②ＮＳ方向人力加振観測位置（2番目の測定）に合わせる

14階演習室　授業開始　久田先生、星、授業生徒（max 62人）

・久田先生　観測説明　（授業生徒）

PM 13：20～23　１回目観測開始　（ＮＳ方向　建物周期2.727秒）　計測時間３分

※午前中に実施した微動観測結果により、加振周期を変更する場合あり

PM 13：30～33　２回目観測開始　（ＮＳ方向　建物周期2.727秒）　計測時間３分

PM 13：40～43　３回目観測開始　（ＮＳ方向　建物周期0.839秒）　計測時間３分

PM 13：50～53　４回目観測開始　（ＮＳ方向　建物周期0.839秒）　計測時間３分

PM 14：05～08　５回目観測開始　（ＮＳ方向　予備）　計測時間３分

※1～4回の観測で十分な増幅が見られない場合、周期を調整して実施する

（調整周期は、メトロノーム対応表を参照）

PM 14：20～23　６回目観測開始　（ＮＳ方向　予備）　計測時間３分

※1～4回の観測で十分な増幅が見られない場合、周期を調整して実施する

PM 14：25～50　センサーの移動　（詳細はチャンネル、ケーブル配置表）

※ＥＷ方向人力加振観測位置（3番目の測定）に合わせる

PM 14：30～40　授業休憩

PM 14：50～53　７回目観測開始　（ＥＷ方向　建物周期2.553秒）　計測時間３分

PM 15：00～03　８回目観測開始　（ＥＷ方向　建物周期2.553秒）　計測時間３分

PM 15：10～13　９回目観測開始　（ＥＷ方向　建物周期0.863秒）　計測時間３分

PM 15：20～23　１０回目観測開始　（ＥＷ方向　建物周期0.863秒）　計測時間３分

PM 15：35～38　１１回目観測開始　（ＥＷ方向　予備）計測時間３分

※7～10回の観測で十分な増幅が見られない場合、周期を調整して実施する

PM 15：50～53　１２回目観測開始　（ＥＷ方向　予備）計測時間３分

※7～10回の観測で十分な増幅が見られない場合、周期を調整して実施する

４．立面概要図と平面配置図の概要

４．観測概要

パターン①　微動観測

４．観測詳細

パターン②　ＮＳ方向測定

パターン③　ＥＷ方向測定

５．連絡系統

# Text boxes

表2．建物固有周期　（２００６年１０月２３日人力加振・常時微動観測結果より）

表１．観測概要

ch7(Z方向)

ケーブル21階

28E

15E

15E

ch9(ケーブル7階PC)

図6-2　平面概要図（ＥＷ方向測定）

Ｓ

8E

図5　ＥＷ方向測定　立面概要図

N

1階

8階

14階

ch10

ch6(Z方向)

ケーブル21階

15階平面図

加振点

1S

28階平面図ch

28E

PC(年縄研)

センサーの場所

加振点

21階平面図

加振方向

（ＮＳ方向）

15階ケーブルは

赤●は21階のＰＣへ

青●は8階ＰＣへ

1階ケーブルは

8階のＰＣへ

28階ケーブルは

21階のＰＣへ

21階

28階

PC(宮澤研)

PC(年縄研)

加振点

14階演習室

ch9

図6-1　平面概要図（ＥＷ方向測定）

Ｎ

ch6(Z方向　ケーブル21階PC)

1

15E2

ch9 (ケーブル7階PC)

15階

PC(宮澤研)

8階平面図

1階平面図

N

1階

8階

15階

21階

PC(宮澤研)

28階

PC(年縄研)

加振点

14階演習室

測定の流れ(加振測定時)

加振時間

１分

１分

測定終了

加振時間

10分間隔で測定

３分

測定開始

(1回目)

PM13:20

１分

１分

測定開始

(2回目)

PM13:30

測定時間

３回目測定準備

1階ケーブルは

8階のＰＣへ

28階ケーブルは

21階のＰＣへ

データ収録機(PC)

水平方向センサー

上下方向センサー

チャンネル方向

図3　ＮＳ方向測定　立面概要図

15階ケーブルは

赤●は21階のＰＣへ

青●は8階ＰＣへ

PC(年縄研)

ch11

14階平面図

ch13(Z方向)

E

ch14

W

ch12(Z方向)

8PC

ch13

10

13

21階平面図

①ケーブルは南側

階段室を通す

②適宜貼り紙

ch5

14階平面図

1S

立面概要図

基準階平面図

ch14

ch11

8E

ch11

PC(宮澤研)

8階平面図

1階平面図

ch13(Z方向)

ＮＳ方向測定

ＥＷ方向測定

ch1(Z方向)

ＮＳ方向測定

1E

測定開始直後にスパイクを入れる（15階）

①ケーブルは

階段室を通す

②ドアは常時開放

③適宜貼り紙

14階

年縄研センサー

15階ケーブルは

赤●は21階のＰＣへ

青●は8階ＰＣへ

1階ケーブルは

8階のＰＣへ

28階ケーブルは

21階のＰＣへ

データ収録機（PC）

）

水平方向センサー

宮澤研センサー

チャンネル方向

図１　微動測定　立面概要図

N

1階

8階

15階

21階

28階

PC(宮澤研)

PC(年縄研)

加振なし

15階平面図

Y方向

ch10

①ケーブルは南側　　　　階段室を通す

②適宜貼り紙

③ロビーの配線養生

ch9 (ケーブル7階PC)

PCへ)

①ケーブルは

階段室を通す

②ドアは常時開放

③適宜貼り紙

15E

ch4

ch8 (ケーブル21階PC)

X方向

①ケーブルは

階段室を通す

②ドアは常時開放

③適宜貼り紙

PC(年縄研)

15E

21階平面図

①ケーブルは南側　　　    階段室を通す

②適宜貼り紙

ch5

ch2(Z方向)

1

微動測定

28階平面図

ch10

ch4

ch12

ch14

ch6(ケーブルは21階PC)

ch10

ch11

PC(宮澤研)

8階平面図

1階平面図

ch13

X方向

Y方向

Z方向

X方向

ch1(Z方向)

X方向

Y方向

図2-2　平面概要図（微動測定）

図2-1　平面概要図（微動測定）

Z方向

Y方向

X方向

15N

チャンネル方向

8階へ

図4-2　平面概要図（ＮＳ方向測定）

図4-1　平面概要図（ＮＳ方向測定）

28W

15階から

※加振時の建物周期は微動時（ＥＷ方向1次は1回目を採用）のみの平均値で設定し、今回の微動観測結果を確認の上、加振周期を決定する

15階平面図

28S

S

21E

21E

ch4

ch7(Z方向 ケーブル21階PC)

1

年縄研センサー

宮澤研センサー

Ｅ

Ｗ

W

Z方向

Y方向

X方向

X方向

Y方向

センサーの向き

Ｗ

Ｅ

Ｓ

Ｎ

28階平面図

①ケーブルは

階段室を通す

②ドアは常時開放

③適宜貼り紙

①ケーブルは

階段室を通す

②ドアは常時開放

③適宜貼り紙

年縄研センサー

宮澤研センサー

加振方向

（ＥＷ方向）

データ収録機(PC)

水平方向センサー

上下方向センサー

Y方向

Z方向

Y方向

X方向

X方向

Y方向

28E

①ケーブルは南側

階段室を通す

②適宜貼り紙

ch2(Z方向)

1

ch3

測定終了時、延長時などに連絡

ＥＷ方向測定

①ケーブルは

階段室を通す

②ドアは常時開放

③適宜貼り紙

8階へ

微動測定

加振が足りない場合のみ1分加振を追加

加振

測定終了時、延長時などに連絡

測定終了時、延長時などに連絡

測定準備ができたら連絡

測定準備ができたら連絡

測定準備ができたら連絡

測定中→携帯をつないでおく

加振時間延長の有無を判断

測定中→携帯をつないでおく

加振時間延長の有無を判断

綴喜

吉永

島村

朝比奈

西村

今井

山下

瀬川

野口

池田

梅村

石井

青木

宇田川

井上

青山

年縄先生

鱒沢

小菅

星

1階

8階

14階

15階

28階

21階

久田先生

田中

ch2

1

Y方向

ch3

１分

ch1

X方向

ch12

1N

21PC

ch1

28N

ch3

28E

ch2

28S

ch4

21E1

ch5

21E2

ch6

15N

ch7

15S

ch8

15E1

ch14

1E

S

N

E

郵便局側

京王プラザ側

センサーの

成分方向

センタービル側

8階へ

①ケーブルは

階段室を通す

②ドアは常時開放

③適宜貼り紙

- トラブル等があった場合は、各階のリーダーに連絡する

- 各階で対処できないトラブルは小菅に連絡

- リーダーは連絡事項を各階の全員に連絡する

28E

28N

21PC

8PC

15S

15N

ch7(ケーブルは21階PC)

①ケーブルは

階段室を通す

②ドアは常時開放

③適宜貼り紙

15階から

8E

8E

1E

1N

1S

①ケーブルは南側

階段室を通す

②適宜貼り紙

S

E

W

S

E

W

ch13

1S

8PC

ch9

15E2

ch10

8E

ch11

8E

ch12

1N

21PC

ch1

28N

ch3

28E

ch2

28S

ch4

21E1

ch5

21E2

ch6

15N

ch7

15S

ch8

15E1

ch14

1E

ch13

1W

8PC

ch9

15E2

ch10

8E

ch11

8E

ch12

1E

21PC

ch1

28E

ch3

28E

ch2

28W

ch4

21E1

ch5

21E2

ch6

15E

ch7

15W

ch8

15E1

ch14

1E

15S

21PC

28N

28E

28S

21E

21E

15E

①ケーブルは

階段室を通す

②ドアは常時開放

③適宜貼り紙

ch3

ch5

ch8 (ケーブル21階PC)

1N

1E

8E

8E

15階から

8PC

①ケーブルは南側

階段室を通す

②適宜貼り紙

X方向

Y方

15E

15W

21E

21E

ch8(ケーブル21階PC)

15E

8E

8E

1W

1E

ch12(Z方向)